### Приложение

### к приказу Министерства образования

и науки Российской Федерации

от  27 июля 2004 г. №  31

Строительные нормы и правила 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения

(утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 21 апреля 1987 г. № 84)

(извлечения)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.8. (абз. 1) Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения подлежат приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями только после выполнения всех строительно-монтажных работ, благоустройству территории, обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.

1.10. Очистные сооружения канализации вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых объектов подлежат приемке в эксплуатацию после гидравлических испытаний трубопроводов и емкостных сооружений, продолжительного (не менее трех суток) комплексного опробования под нагрузкой на чистой или сточной воде, а также после проверки взаимодействия в работе всех сооружений.

1.11. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта Государственной приемочной комиссией.

2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.2. Проектные организации несут ответственность за соответствие мощностей и других технико-экономических показателей объектов, введенных в эксплуатацию, мощностям и показателям, предусмотренным проектом, и за решение вопросов, связанных с проектированием, возникающих в процессе приемки объектов в эксплуатацию и освоение их проектных мощностей.

2.4. Строительно-монтажные организации несут ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.

2.5. В случае нарушения правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов председатели и члены комиссии, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением настоящих правил, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:

а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);

д) акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);

е) акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

ж) акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

з) акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;

и) акты об испытаниях прочности сцеплений в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследования и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.14.В состав государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения включаются: представители заказчика (застройщика), эксплуатационной организации, генерального подрядчика, архитектора – автора проекта, органов государственного архитектурно-строительного контроля (в районах, где такие органы отсутствуют, - районные архитекторы), органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, предприятий Министерства связи СССР, профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответствующих советов профсоюзов.

В состав указанных государственных приемочных комиссий также включаются при приемке:

(абз. 9.) объекты жилищно-гражданского назначения, на строительство которых проекты разработаны генеральным проектировщиком, находящимся на большом расстоянии от места строительства, по решению органа, назначающего Государственную приемочную комиссию, - представитель проектной организации, расположенный в районе строительства и осуществляющей разработку проектов на строительство объектов жилищно-гражданского назначения вместо представителя генерального проектировщика (с его согласия).

4.17. Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям документацию, перечисленную в п. 3.5., а также:

утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского назначения также разрешение органов госархстройконтроля на производство строительно-монтажных работ;

документ на специальное водопользование;

документ на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах испытания грунта и анализа грунтовых вод;

паспорта на оборудование и механизмы;

акты о приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и помещений;

справку об обеспечении принимаемого объекта эксплуатационными кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

справку об обеспечении принимаемого объекта материально-техническими ресурсами, в том числе сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и др.;

справку городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание;

документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора, представители которых не вошли в состав Государственной приемочной комиссии;

4.24. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов государственными приемочными комиссиями оформляется актами, составленными по форме, приведенной в обязательном приложении

5. Акты о приемке в эксплуатацию объектов подписываются председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений их необходимо рассмотреть до утверждения акта о приемке с участием органов, представителями которых являются эти члены комиссии.

4.25. Председатель Государственной приемочной комиссии должен представить в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию:

а) акт о приеме объекта в эксплуатацию;

б) краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выводы комиссии о подготовленности объекта к нормальной эксплуатации, обеспеченности его необходимыми для эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественными зданиями;

в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строительства вводимого в эксплуатацию объекта, а также о мерах по обеспечению освоения проектной мощности предприятия (его очереди пускового комплекса) в сроки, установленные нормами продолжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие предприятий;

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладную записку к нему необходимо составить в пяти экземплярах, два из которых вместе с проектом решения представлять в орган, назначивший Государственную приемочную комиссию, два - передать заказчику (застройщику) и один – генеральному подрядчику.

4.26. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов органами, назначившими эти комиссии, следует производить: по объектам производственного назначения – в срок не более месяца, а по объектам жилищно-гражданского назначения – в срок не более 7 дней после подписания актов.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются не принятыми и по ним назначаются государственные приемочные комиссии повторно.

4.27. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением (приказом, постановлением и др.) органов, назначивших комиссии.

4.28. В отчетность о выполнении плана ввода в действие мощностей основных фондов включаются только те объекты, акты о приемке в эксплуатацию которых утверждены органом, назначившим комиссию.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКОЙ

7.1. Законченные строительством объекты жилищно-гражданского назначения до предъявления их Государственной приемке принимаются приемочными комиссиями, назначаемыми заказчиком.

Председателем приемочной комиссии назначается представитель заказчика (застройщика), а его заместителем - архитектор – автор проекта.

7.3. (абз. 2) Акты о приемке зданий, сооружений, смонтированного оборудования и сводные материалы о готовности объекта составляются приемочными комиссиями.

7.4. Приемка объектов приемочными комиссиям оформляется актом, составленным по форме, приведенной в обязательном приложении 9.

7.5.Законченные строительством объекты после приемки их приемочными комиссиями не более чем в 5-дневный срок предъявляются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком Государственной приемке.

7.6. Объекты, принятые Государственной приемкой, подлежат включению в государственную отчетность после утверждения акта о приемке их в эксплуатацию  исполкомом местного Совета народных депутатов. Акт приемки объекта должен быть утвержден на позднее 7 дней после его подписания Государственной приемкой. Объекты, по которым акты не утверждены в установленный срок, считаются не принятыми и по ним назначается повторная приемка.

7.7. Датой ввода в эксплуатацию объекта, принимаемого Государственной приемкой, считается дата утверждения акта исполкомом местного Совета народных депутатов.

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего

решение (приказа, постановления и др.)

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «___» ___________________ 200__ г. _____________________________

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)       от «___» ___________________ 200__ г.

№ _____________________________________________________________

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя ______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

членов комиссии – председателей:

заказчика (застройщика)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

эксплуатационной организации

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

генерального подрядчика

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

генерального проектировщика

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

органов государственного санитарного надзора

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

органов государственного пожарного надзора

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

Государственной инспекцией по охране атмосферного воздуха при Государственном комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды (по объектам производственного назначения)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

исполкома районного (городского) Совета народных депутатов (по объектам производственного назначения) или органов госархстройконтроля, районного архитектора (по объектам жилищно-гражданского назначения)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов (по объектам производственного назначения)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

профсоюзной организации заказчика (застройщика) или эксплуатационной организации (по объектам производственного назначения), или профсоюзной организации заказчика (застройщика) или соответствующего совета профсоюзов ( по объектам жилищно-гражданского назначения)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

финансирующего банка (по объектам производственного назначения)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

органов по регулированию использования и охране вод системы Минводхоза СССР (по объектам производственного назначения)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

других заинтересованных органов и организаций (согласно п.п. 4.13., 4.14. СНиП 3.01.04-87)

______________________   ________________________,

(фамилия, имя, отчество)                                               (должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _________________

________________________________________________________________

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ______________________________

________________________________________________________________

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: _____________________________________________________.

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «___» __________________ 200__ г.   № __________________________

________________________________________________________________

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ (для объектов жилищно-гражданского назначения)

от «___» _________________ 200__ г.    № __________________________.

________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

_______________________________________________________________,

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

выполнившим __________________________________________________,

(виды работ)

и субподрядными организациями ___________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……….к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ____________________________________

________________________________________________________________

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

_______________________________________________________________,

выполнившим __________________________________________________

_______________________________________________________________,

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ___________________________________

________________________________________________________________

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту)]

_______________________________________________________________.

5 Исходные данные для проектирования выданы ______________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении…….. к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена _______________________

_______________________________________________________________.

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

«____» __________________ 200__ г.  № ___________________________.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

начало работ ___________________; окончание работ ________________

(месяц и год)                                                                        (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС __________________; фактически ______________.

9. Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация: ___________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечень документов в соответствии с п. 4.17. СНиП 3.01. 04-87)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощностей, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основных видов услуг]:

| Мощности, производите-льность и т.д. | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь Число этажей Общий строительный объем В том числе подземной части Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м² этаж м³ -"- м² |  |  |

| Показатели | По проекту | Фектически |
| --- | --- | --- |
|  | Число квартир | Площадь квартир, м² | Число квартир | Площадь квартир, м² |
|  |  | общая | жилая |  | общая | жилая |
| Всего квартир В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырех комнатных и более |  |  |  |  |  |  |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ____________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении………. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении………… к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении……… к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____________________ тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных работ ________________ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _______________________ тыс. руб.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

__________________ тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ________________ тыс. руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____________________ тыс. руб.

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство на сдаваемом в эксплуатацию объекте, __________________ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_______________________________________________________________________________________________________________________________.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ________________________________________

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной

приемочной комиссии                           _______________________________

(подпись)

Члены Государственной

приемочной комиссии                            _______________________________

_______________________________

(подписи)

### Приложение №9

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(дата, должность, фамилия, имя, отчество

руководителя местного Совета народных

депутатов)

АКТ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

г.__________________________  «_____»  ____________________ 200__ г.

Приемочная комиссия, назначенная _________________________________

(наименование организации, назначившей приемочную комиссию)

решением (приказом) от «____» _________________ 200__ г. № _________

в составе:

председателя – представителя государственного заказчика (застройщика) ___________________________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – председателей:

генерального подрядчика ______________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _________________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

архитектор – автор проекта (генеральный проектировщик) ___________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора ____________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора ______________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

предприятия Министерства связи СССР ____________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей привлеченных организаций __________________________

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СниП 3.01.04-87.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ______________________________________

________________________________________________________________

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством

________________________________________________________________

(наименование объекта)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления)

от «___» ________________ 200__ г. № ______________________

__________________________________________________________________________________

(наименование орана, вынесшего решение)

в соответствии с разрешением Госархстройконтроля на производство строительно-монтажных работ от «____» _____________ 200_ г.

в сроки:

начало работ ____________________; окончание работ ________________

(месяц и год)                                                                             (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме __________________; фактически _________________________.

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ___________

_______________________________________________________________,

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

выполнившим __________________________________________________,

(виды работ)

и субподрядными организациями ___________________________________

(наименование организаций)

по типовому (индивидуальному) проекту, серии ______________________

(номер серии)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией _______________________________и утверждена

(наименование организации)

________________________________________________________________

(наименование организации, утверждавшей проект)

5. Приемочной комиссии представлена документация, предусмотренная п. 7.3. СНиП 3.01.04-87.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь Число этажей Число секций Всего квартир в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных пятикомнатных Число мест или посещений (для школ, больниц, детских садов) Общий строительный объем, в том числе подземной части Площадь встроенных помещений | м² этаж секций шт. -"- -"- -"- -"- -"- место м³ м² |  |  |

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ______________ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ________________ тыс. руб.

8. На объекте выполнены работы по установке оборудования, предусмотренного проектом, произведено его испытание и комплексное опробование, что обеспечивает пожарную безопасность и взрывобезопасность объекта.

9. Наружные коммуникации, инженерные сооружения обеспечивают нормальную эксплуатацию, смонтированы, испытаны и приняты городскими эксплуатационными организациями по актам (справкам) о приемке:

водоснабжения     от «___» _____________ 200_г. № _____________

канализации         от «___» _____________ 200_г. № _____________

газоснабжения     от «___» _____________ 200_г. № _____________

теплоснабжения  от «___» _____________ 200_г. № _____________

электроснабжения от «___» _____________ 200_г. № ____________

теплового пункта  от «___» _____________ 200_г. № _____________

дренажей               от «___» _____________ 200_г. № _____________

наружного освещения от «___» _____________ 200_г. № __________

телефонизации     от «___» _____________ 200_г. № ____________

радиофикации      от «___» _____________ 200_г. № ____________

телевидения         от «___» _____________ 200_г. № _____________

ОДС                      от «___» _____________ 200_г. № _____________

водостоков          от «___» _____________ 200_г. № _____________

коллекторов        от «___» _____________ 200_г. № _____________

10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок; отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены (если перенос осуществляется в соответствии с п. 1.8. СНиП 3.01.04-87);

| Виды работ | Объем работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |

Решение приемочной комиссии

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ сооруженным в соответствии с утвержденным проектом, ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемке

Приложение к акту:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

Председатель приемочной комиссии_______________________________

(подпись)

Члены приемочной комиссии:           _______________________________

________________________________

(подпись)

Руководитель Государственной приемки ____________________________

_______________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

________________________

(подпись)

М.П.

# Footnotes

Соответствующие органы исполнительной власти.

Соответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование использования и охрану вод.

Предприятия соответствующего органа исполнительной власти, регулирующие эти вопросы.